潍坊润中精细化工有限公司新建氯化氢钢瓶仓储项目

竣工环境保护验收意见

2023年01月08日，潍坊润中精细化工有限公司组织召开了“潍坊润中精细化工有限公司新建氯化氢钢瓶仓储项目”竣工环境保护现场验收会议，参加会议的有建设单位—潍坊润中精细化工有限公司、验收监测及验收监测报告表编制单位—山东久力环境监测有限公司的代表和1名特邀专家。会议成立了验收组（名单附后）。验收组听取了建设单位关于项目环保执行情况的介绍和验收监测报告表编制单位关于验收监测报告表主要内容的汇报，现场检查了项目及环保设施的建设及运行情况，审阅并核实了有关资料。经认真讨论，形成验收意见如下：

一、工程建设的基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

潍坊润中精细化工有限公司位于昌邑滨海（下营）经济开发区昌邑下营化工产业园区、金晶大道北首，公司新建氯化氢钢瓶仓储项目位于公司现有厂区内。

项目实际总投资48万元，其中环保投资5万元，环保投资占总投资比例为10.42%；项目总占地面积76平方米，在现有丙类仓库西侧新建氯化氢钢瓶仓库占地面积63平方米，仓库内储存6个氯化氢钢瓶（每个氯化氢钢瓶 500kg），新增尾气吸收装置（包括吸收塔、离心风机、循环液吸收泵各1台，该系统与报警器联锁，发生泄露后自动开启，日常处于关闭状态）位于氯化氢钢瓶仓库室外西侧；在1#车间（合成车间）东墙外建设氯化氢钢瓶使用区涉及面积13平方米，放置一个氯化氢钢瓶，氯化氢气体从钢瓶通过管道接入原氯化氢管道。项目不新增劳动定员，从厂区现有人员中调配。采用3班工作制，每班工作8小时。年运营天数300天，年工作时间7200h，具备为现有医药中间体项目存储3.5吨氯化氢气体原料（其中仓库最大储存量3.0t，库棚最大储存量0.5t）的存储能力。

（二）建设过程及环保审批情况

2022年3月，山东天成工程咨询有限公司编制完成《潍坊润中精细化工有限公司新建氯化氢钢瓶仓储项目环境影响报告表》；2022年6月28日，取得潍坊市生态环境局昌邑分局的批复，批复文号为“昌环审表字[2022]49号”。

本项目工程于2022年9月1日开工建设，于2022年12月1日竣工，并于2022年12月9日调试完成投产。

（三）验收范围

本项目验收范围是潍坊润中精细化工有限公司新建氯化氢钢瓶仓储项目及其配套设施。

# 二、工程变动情况

项目实际建设与环评阶段相比，未发生变动。

# 三、环境保护设施及措施落实情况

1、废气

项目氯化氢气体采用2.0 MPa压力钢瓶储存，正常情况下，运营期不涉及废气的产生，仅少量密封点可能存在跑冒滴漏物料以无组织废气形式排放。

2、废水

项目运营期无生产废水的产生；项目不新增劳动定员，运营期无生活废水的产生。

3、噪声

项目噪声主要为装卸及转运过程中产生的机械噪声。通过加强管理、规范操作等措施以减轻项目噪声对周边声环境的影响。

4、固体废物

项目运营期不涉及固体废物的产生。劳动定员从现有项目中调配，不新增生活垃圾等固体废物。
   5、其他

（1）企业设有环保管理机构，环保规章制度较完善。

（2）公司已按要求申领了排污许可证，许可证编号为913707865728981511001R，有效期为2022-11-24至2027-11-23。

# 四、环境保护设施运行效果

根据山东久力环境监测有限公司编制的《潍坊润中精细化工有限公司新建氯化氢钢瓶仓储项目竣工环境保护验收监测报告表》，验收监测期间：项目原料储量正常、生产工况稳定，符合建设项目竣工环保验收条件。验收监测结果表明：

1、废气

监测期间，项目无组织氯化氢最大厂界监控浓度为0.11mg/m3。满足《制药行业大气污染物排放标准》（GB 37823 - 2019）表4周界外浓度最高点无组织排放监控浓度限值（0.2 mg/m3）的要求。

2、噪声

项目厂界昼间噪声最大值为53.0dB（A），夜间噪声最大值为48.4dB(A)，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表1中厂界声功能区3类功能区限值要求。

# 五、验收结论

潍坊润中精细化工有限公司新建氯化氢钢瓶仓储项目环保手续齐全，落实了环评批复中各项要求，污染物达标排放，总体符合竣工环境保护验收条件。项目竣工环境保护验收合格。

验收意见、修改后的验收监测报告等相关信息按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》要求的程序和期限进行公示和备案。

# 六、后续要求及建议

1、加强无组织排放环节管理，减少“跑、冒、滴、漏”，降低对周围环境的影响。

2、落实环境风险防范措施，定期开展环境应急演练；强化日常应急演练和培训，不断提高工作人员管理、实际运行操作及应对突发环境风险事件的能力。

3、完善环境保护管理制度及环境监测计划，加强企业自行监测，按照《企事业单位环境信息公开管理办法》和《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》要求，加强环境信息公开，提供企业环保透明度。

# 七、验收人员信息

验收人员信息见附表 潍坊润中精细化工有限公司新建氯化氢钢瓶仓储项目竣工环保验收组成员名单。

潍坊润中精细化工有限公司

2023年01月08日

附表：

潍坊润中精细化工有限公司新建氯化氢钢瓶仓储项目

竣工环保验收组成员名单

| 验收组 | 姓 名 | 类 别 | 单 位 | 职务/职称 | 签 名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组长 | 刘中文 | 建设单位 | 潍坊润中精细化工有限公司 | 总经理 |  |
| 成员 | 迟金龙 | 建设单位 | 潍坊润中精细化工有限公司 | 生产经理 |  |
|  | 高学治 | 专家 | 潍坊市昌邑生态环境监控中心 | 高工 |  |
|  | 刘瑶瑶 | 验收监测报告表编制单位 | 山东久力环境监测有限公司 | 工程师 |  |
|  | 赵健 | 验收监测单位 | 山东久力环境监测有限公司 | 工程师 |  |